Diagnose/Remapping Moto Morini

Corsaro 1200 (Competizione / Veloce / Avio)

9 ½

1200 Sport

Scrambler

Granpasso

Versiebeheer

| Datum | Wijziging | Auteur | Versienr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 29-08-2011 | Eerste opzet | Pascal Noordink | 0.10 |
| 23-10-2011 | Flashen + mapping overzicht | Rob Geubel |  |

Reviews

| Datum | Reviewer | Versienr. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.10 |

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	4

1.1	Referenties	4

1.1.1	Interne documenten	4

1.1.2	Externe documenten	4

2	Benodigdheden	5

2.1	Vagcom KKL	5

2.2	Alfa, Lancia, Fiat ODB verloop	5

2.3	DucatiDiag	5

2.4	ECM	5

2.5	Flashtool (WriterRc)	5

3	Uw Moto Morini koppelen	6

3.1	Stap 1: De VAG en Fiat kabel aansluiten.	6

3.2	Stap 2: De Fiat kabel aansluiten op de diagnose kabel	6

3.3	Stap 3: De rode klem op de ventilator aansluiten	7

3.4	Stap 4: Zet de motorfiets op contact	7

3.5	Stap 5: Steek de USB stekker van de VAG kabel in uw PC	7

3.6	Stap 6: De juiste Seriële poort vinden	8

3.7	Stap 7: Ducatidiag starten	10

4	DucatiDiag	11

4.1	Het opstart scherm	11

4.2	Fout codes (DTC)	12

4.3	Test en herstel (Test/reset)	13

4.3.1	Gasklepstand sensor resetten	13

4.3.2	Aansturing componenten	13

4.4	Injectie (Trimmer)	14

4.5	Dump (Dump)	14

5	Uw Moto Morini flashen	15

6	Bijlagen	17

6.1	Checklist koppelen PC	17

6.2	Checklist ontkoppelen PC	17

6.3	Beschikbare mappings Corsaro	17

6.4	Avio, Sport, Scrambler, 9 1/2, Granpasso....	18

# Voorwoord

Heeft u geen zin om met elk probleem bij uw dealer aan te kloppen. Bent u nieuwsgierig of wilt u uw eigen onderhoud plegen. Dan is diagnose software voor de motor tegenwoordig niet meer weg te denken.

Dit handboek bevat alle stappen die nodig zijn om via uw PC onderhoud te plegen aan uw Moto Morini. Daarnaast beschrijft het handboek ook de stappen die nodig zijn om uw ECU te remappen.

## Referenties

In deze paragraaf staan interne en externe documenten beschreven waar naar verwezen wordt in dit document.

### Interne documenten

| Referentie | Document naam | Auteur | Versie / datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

### Externe documenten

| Referentie | Document naam | Auteur | Versie / datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

# Benodigdheden

Voordat u kunt beginnen met het diagnosticeren van uw Moto Morini heeft u de volgende componenten en software nodig.

## Vagcom KKL

Deze kabel heeft u nodig om uw PC aan te sluiten op uw motorfiets. Een cd met hierop de benodigde drivers is niet altijd aanwezig. Wanneer u gebruik maakt van Windows-XP of hoger dan zal deze driver automatisch worden geïnstalleerd en heeft u de cd niet nodig.

## Alfa, Lancia, Fiat ODB verloop

Deze kabel heeft u nodig om uw PC aan te sluiten op uw motorfiets. Er zijn twee soorten kabels in omloop. De kabel zoals u hieronder ziet met alleen een rode klem. En een kabel met hieraan een rode en zwarte klem. De zwarte kabel heeft u niet nodig deze is in de aansluiting op de motorfiets ingebouwd.

## DucatiDiag

Met dit gratis software pakket kunt u problemen met uw motorfiets opsporen. http://jpl250rs.perso.sfr.fr/download.php

## ECM

Met dit gratis software pakket kunt u mappings inzien, vergelijken en eventueel wijzigen. http://ecmtool.free.fr/

## Flashtool (WriterRc)

Met dit software pakket kunt u uw ECU flashen en nieuwe mappings inladen. Dit software pakket kost 100,- euro. U krijgt dan een licentie voor één ECU. Wanneer u meerdere ECU’s wilt kunnen wijziging dan kost dit 50,- euro per ECU extra.

Wanneer u dit softwarepakket wilt aanschaffen dan dient u contact op te nemen met JP op. http://ducatidiag.xooit.com

# Uw Moto Morini koppelen

Het is van belang dat u de onderstaande stappen in de juiste volgorde uitvoert. Wanneer u dit niet doet bestaat de kans dat u schade aanbrengt aan uw Moto Morini.

## Stap 1: De VAG en Fiat kabel aansluiten.

Steek de 16-polige vrouwelijke stekker van de Fiat in de 16-polige mannelijk stekker van de VAG kabel. (Zie rode pijl)

## Stap 2: De Fiat kabel aansluiten op de diagnose kabel

Onder uw buddyzit vindt u de diagnose stekker van uw Moto Morini. Op deze stekker zit een bescherm dop. Wanneer u deze verwijdert kunt u de 3-polige stekker van de Fiat kabel hier op aansluiten. Er zit een nokje op de stekker zodat u deze niet per ongeluk verkeerd om kunt draaien.

## Stap 3: De rode klem op de ventilator aansluiten

Voor aan uw Moto Morini vindt u een plastic blok met daarin een relais en een zekering. Aan dit blok zit een sok, wanneer u deze sok iets naar beneden trekt ziet u hier een open stuk metaal. Zet de rode klem op dit stuk metaal. Wanneer alles goed is gegaan zult u op de KKL stekker een rood lampje zien branden.

Sluit de 12V aansluiting nooit aan op uw accu, wanneer u de motor start kunnen er piekspanningen ontstaan waardoor de kans bestaat dat u uw ECU wordt beschadigd.

## Stap 4: Zet de motorfiets op contact

Vergeet deze stap niet, als uw motorfiets niet op contact staat dan kan uw PC geen verbinding maken met uw Moto Morini.

## Stap 5: Steek de USB stekker van de VAG kabel in uw PC

Wanneer u de stekker van de VAG kabel voor het eerst in uw PC steekt dan kan het zijn dat Windows nieuwe hardware heeft gevonden. Windows zal automatisch de juiste driver installeren.

## Stap 6: De juiste Seriële poort vinden

Wanneer de VAG kabel juist op uw PC is geïnstalleerd zal een virtuele seriële poort op uw PC worden geïnstalleerd. Om verbinding te kunnen maken moeten we eerst weten op welke poort we moeten zoeken.

Ga naar Start en open het configuratiescherm.

Dubbel klik op ‘Systeem’ en open het tabblad ‘Hardware’.

Klik op ‘Apparaatbeheer’.

Open ‘Poorten (COM & LPT)’ en zoek naar …

Schrijf de poort op een stuk papier. Wanneer u vaker de diagnose software wilt gebruiken dan kunt u in 9 van de 10 gevallen dezelfde seriële poort weer gebruiken. U hoeft deze stap dan niet steeds weer uit te voeren.

## Stap 7: Ducatidiag starten

Start DucatiDiag als u dit nog niet heeft gedaan. Vul achter ‘Connect’ de seriële poort die we in stap 6 hebben opgezocht en klik hierna op ‘Connect’. Binnen enkele seconden zullen de velden ‘TPS’, ‘Air temp’, etc.. gevuld worden.

# DucatiDiag

## Het opstart scherm

In het opstartscherm ziet u de waarden van de verschillende sensoren van uw Moto Morini. Standaard staat het vinkje ‘Vernieuw de status’ aan waardoor u wijzigingen in de meting direct op het scherm ziet. Wanneer u aan de gashendel draait dan wijzigt bijvoorbeeld de TPS (Gasklepstand sensor) waarde.

Aan de linkerkant van het scherm vindt u de gegevens van de ECU. Wanneer u alle opties binnen DucatiDiag wilt gebruiken dan moet u deze gegevens doorsturen naar JP op http://ducatidiag.xooit.com

Klik op ‘Kopieer’, er zal een scherm naar voren komen met daarin alle gegevens van de ECU. Meld u aan op http://ducatidiag.xooit.com en maak een nieuw topic aan onder het topic ‘Demande de license’. Plak hier de gegevens van de ECU. JP zal contact met u opnemen en zal een bestandje toesturen genaamd ‘cle.lic’ deze dient u in de installatie directory van DucatiDiag te plaatsen.

## Fout codes (DTC)

In dit scherm ziet u een geschiedenis van alle foutmeldingen die zijn opgetreden sinds de laatste diagnose. Met de knop ‘DTC’ kunt u de actieve lijst van foutmeldingen downloaden naar uw PC.

## Test en herstel (Test/reset)

Met dit scherm kunt u controles uitvoeren op de verschillende elektronische componenten van uw Moto Morini. Via de ECU kunt u bijvoorbeeld uw ventilator aan of uitzetten, uw brandstofpomp aan of uitzetten, etc.

Daarnaast kunt u uw service lampje en gasklepstand sensor resetten.

### Gasklepstand sensor resetten

U hoeft de gasklepstand sensor alleen te resetten wanneer de afwijkt van 2.7 graden. Laat uw gashendel los en klik op ‘TPS reset’. Binnen enkele seconden zal de actieve stand van de gasklep worden gewijzigd. (Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een licentie heeft aangevraagd op http://ducatidiag.xooit.com)

### Aansturing componenten

- Ventilo 1 / 2

  - Hiermee kunt u de linker/rechter ventilator aan of uitzetten. Beide ventilatoren op uw Moto Morini worden door de instructie ‘Ventilo 2’ bediend. De instructie ‘Ventilo 1’ zal op uw Moto Morini niet werken.

- Bobine Cyl. Hor/Vert

  - Hiermee kunt u controleren of de bougie voor de voorste/achterste cilinder een vonk geeft zonder dat u uw Moto Morini hoeft te starten.

- Injector Cyl. H/V

  - Hiermee activeert u de brandstof injector waardoor u brandstof in de voorste/achterste cilinder kunt spuiten.

- Test pomp

  - Hiermee schakelt u de brandstofpomp in of uit.

- Test toerenteller

  - Hiermee kunt u controleren of uw toerenteller nog volledig werkt. Bij inschakeling zal het toerental op uw toerenteller omhoog lopen tot ongeveer 3000 – 4000 toeren.

## CO2  Trimmer

Met deze functie, alleen werkend bij warme, lopende, motor, stel je de CO waarde in. Hiermee wordt ook het stationair toerental beïnvloed, qua loop. Te mager loopt niet lekker ;)

Dit deel is alleen interessant als je een Race Map zonder Lambdaregeling gebruikt.
Met de Euro3 Mappings zoals 23ACMOR95C of 23ACMORCORA is hier niets in te stellen.

De aktive CO Trimmer instelling wordt linksonder getoond.

Met een Racemap(Lambda dus uit), een licentie(!), een lopende motor met een minimale watertermperatuur van 40°, kan je de trimmer met de + / - buttons verstellen en het resultaat beoordelen met de “Test” knop. De waarde wordt pas weggeschreven naar de ECU als je op “Bevestigen”  (engels Confirm) klikt. Let hierbij goed op: als je teveel gepield hebt en je drukt per ongeluk op de “Bevestigen” knop ipv “Test”, heb je kans dat ie afslaat en nooit meer start……

Dus eerst “Test” , reactie van de motor beoordelen en pas als je echt tevreden bent op de “Bevestigen” knop drukken.

Ervaring heeft geleerd dat met de racemap je het best uit kan gaan van waarde “0” en dat waardes tussen -20 en +10 zonder risico ingesteld kunnen worden.  Om verschil te merken heb je stapjes van minimaal 3 nodig. Maar elke motor is anders, dus je zult echt voor jouw MoMo de optimale waarde moeten bepalen, dus ook een testrit hoort erbij.

In 1 keer gaat het zeker niet lukken…..

De schuifregelaar is bedoeld om het optimale toerental icm met CO waarde in te stellen. Maar aangezien bij de MoMo de ECU (middels de steppermotor op het gasklephuis) de motor altijd naar 1450-1500 tpm wil regelen, werkt dat bij ons volgens mij niet. Heb dat ook niet verder geprobeerd maar hoor het graag als anderen daarmee gespeeld hebben.

Om ueberhaupt goed resultaat te halen moet de basis natuurlijk OK zijn: kleppen OK en gaskleppen gesynchroniseerd ….

## Dump (Dump)

Wanneer u interesse heeft in het bekijken/wijzigen van uw mapping dan kunt u met deze dump-tool uw huidige mapping downloaden.

Voer een omschrijving van de huidge mapping in het witte invoerveld onder ‘Description Mandatory’. Bijvoorbeeld ‘Standaard mapping 2008 Corsaro Veloce’. Klik daarna op ‘Connect’ het programma zal om een locatie vragen waar het mapping bestand geplaatst moet worden. Selecteer een locatie en klik op ‘Ok’, de huidige mapping van uw Moto Morini zal op uw PC worden opgeslagen. (Dit kan enkele minuten duren)

# Uw Moto Morini flashen

Nadat we JP (van Ducati Diag)betaald hebben voor de licentie stuurt hij de link voor de download van de writer software en de key.

Voor het gemak zetten we die in dezelfde map als de diag software.

We maken gebruik van de zelfde kabels en com poort settings als bij de diagnose.

Na aansluiten (contact uit) van de kabels starten we programma writerqc.exe

Je kan nu de parameters evt wijzigen, zoals mapnaam, writernaam, datum etc.

De verschillende maps kunnen bij Ducati Diag gedownload worden. Er zijn er eigenlijk 2 belangrijk (voor de corsaro):

- 23ACMORCORA_Morini Corsaro Standard 2010, de standaard mapping laatste versie van 2010, die is geoptimeert voor de E3 benzine en uitlaten MET demper

- 23ACMOLK22D_MoriniCorsaroOpen, laatste versie. “Racing” map voor open pijpen (maar kan je ook gewoon met dempers proberen)

Voor een volldig overzicht zie beschikbare mappings in de bijlages.

Als we nu contact aan doen start er een maps browser scherm. Kies in folder “maps” de map die je wilt gaan gebruiken en zodra je OK klikt start het flashen. Je kan nu niets meer wijzigen, vandaar dat je de andere (evt) instellingen (bv lambda aan/uit, temp van de fans, namen etc. ) moet doen VOORDAT je het contact aan zet.

Je ziet nu in de middelste balk de voortgang.

Let op, afbeelding is van de Xc versie, die is al ouder….

Er zijn veel updates geweest, laatste versie is de 209 op dit moment.

Als de map volledig geladen is verschijnt de boodschap: contact 10 seconden uit. DRUK NOG NIET OP OK!!

Doe contact uit en tel tot 10 (. Nu contact aan

# Bijlagen

## Checklist koppelen PC

| Stap # | Check |
| --- | --- |
| 1. De VAG en Fiat kabel aansluiten. |  |
| 2. De Fiat kabel aansluiten op de diagnose kabel |  |
| 3. De rode klem op de ventilator aansluiten |  |
| 4. Zet de motorfiets op contact |  |
| 5. Steek de USB stekker van de VAG kabel in uw PC |  |
| 6. De juiste seriële poort zoeken |  |
| 7. Ducatidiag starten |  |

## Checklist ontkoppelen PC

| Stap # | Check |
| --- | --- |
| 1. Ducatidiag sluiten |  |
| 2. De USB stekker van de VAG kabel uit uw PC verwijderen |  |
| 3. Haal de motorfiets van contact |  |
| 4. De rode klem van 12v spanning halen |  |
| 5. De Fiat kabel van de diagnose kabel ontkoppelen |  |

## Beschikbare mappings Corsaro

2333MA45 (D) 2006, een van de eerste mappings. Duidelijke afwijkingen met latere modellen rond de stationair teoerental kenvelden, misschien een reden waarom met deze mapping de motor nog wel eens afslaat

Half 2006 en nog een stukje 2007: 
2333MOL1249 (UK) Heeft al verbeterde settings

23ACMOR95C (D) 2008 E3 Standaard mapping.

Meest gebruikte setting, prima start en stationairloop eigenschappen Ventilatoren gaan bij 90 graden watertemperatuur aan 

23ECMOLCORB (F) 
Word in Frankrijk gebruikt. Daar zijn de MoMo’s afgeregeld op 106pk (middels gasklepbegrenzer). Mapping ziet er hetzelfde uit verder als 23ACMOR95C

23ACMOL49C (UK) 
23ACMOL49D (UK) 
Zien er ook uit als 23ACMOR95C. Verder weinig info…

23ACMORCORA (D) 2010 E3 Standaard. 
 Bijna hetzelfde als de 2008 E3.

Ventilatoren gaan bij 98 graden watertemperatuur aan.

Race Mappings: 
23ACMOLK22D
23ACMOLK22C 
23ABMOLSK22

RaceMapCustomized

De 22D is de meest actuele (2010). Mappings zijn bijna identiek, alleen met een HEX (hexadecimale dump vergelijking) editor zijn verschillen zichtbaar.

In vergelijking met de E3 Standaard mappings zijn er duidelijke verschillen, de race mappings zijn duidelijk “rijker” ingesteld, daarom is het verbruik met deze maps ook (iets) hoger. Power zit nu wat hogerin, wel lekker soepele loop (22D) onderin en mooi gelijkmatig (minder bruut) oppakken van onderuit. Bedoeld en geoptimaliseerd voor gebruik zonder katalysator en db-killers – maar loopt met ook prima – al is de mapping dan helemaal te rijk.

De ventilatoren schakelen ook bij deze maps pas op 98° in.

De customized is ontstaan adh van een map van het duitse ital-web.de forum (dank je wel Ebi), die na rollenbank en aanpassen in de praktijk is geevolueerd. Fans 95°, maar dat kan je met de laatste writer versies zelf instellen.

## Avio, Sport, Scrambler, 9 1/2, Granpasso....

23EDMORSPTC (F)(D) 
Mapping van de Sport en Scrambler Modellen, praktisch identiek met 23ECMOLSPTA. 

23ACMORSPTA 
Standaard  Granpasso sinds 2008. 

2337MOR95OL 
2006 120PS Map van de 9 1/2, lijkt op de Corsaro E3 Map, volgens zeggen prima mapping. 

2337MOL95 
2009 120PS Map, zelfde mappings als de 2337MOR95OL, verschillen niet duidelik, kan zonder kat

23ECMOLSPTA 
2010er Map van de 9 1/2 . Sterk verandert tov de 2006 2337MOR95OL,ook grote afwijkingen tov de Corsaro E3 mappings. Schijnt, volgens de kenners, niet zo’n succes te zijn 

23ACMORCAVG 
Corsaro Avio 2009 Map. Unterscheidet sich von allen anderen Maps, Zündkennfeld etwas seltsam bei 1400...1600 U/min, siehe Kennfelder auf Seite 6.

Wijkt af van alle andere maps, vooral de ontstekingsinstelligen tussen 1400-1600 RPM. Maar aangezien de Avio heerlijk schijnt te rijden misschien toch een aanrader om ’n keer te proberen (

# Text boxes

Door:			Motor-Forum Morini Club

Versienummer:	0.10

Datum gereed:	29-08-2011